Грунт – пропитка

укрепляющий

Экологически чистое, не содержащее органических растворителей бесцветное грунтующее средство для внутренних и наружных работ. Предназначен для глубокой пропитки при отделке поверхности перед окраской водоэмульсионными красками, шпатлевкой, наклейкой обоев.     Область применения: минеральные штукатурки, бетон, кирпич, гипсокартон, сибит и др.

Особые свойства:

- более глубокая пропитка слабых составов

- легко наносится быстро высыхает

- связывает частицы пыли

- образует «дышащее покрытие»

- обладает стойкостью к щелочам

- экономит расход лакокрасочных материалов

Инструкция по применению:

Основание перед нанесением грунта должно быть прочным. Очистить новые поверхности от пыли, жира и др. загрязнений. Основания, пораженные плесенью или грибком обработать антисептиком. Наносить кистью, валиком, краскопультом (не наносить при прямом солнечном излучении). Рабочий инструмент сразу по окончании работ промыть водой.

Характеристики:

Внешний вид                            молочно-белая жидкость.

Время высыхания                    при +20 С(   2-4 часа

Расход                                       в зависимости от поверхности от 150 г/м2

Температура нанесения           не ниже +5С(.

Разбавлению не подлежит.