Грунт – пропитка

стабилизирующий

Экологически чистое, не содержащее органических растворителей бесцветное грунтующее средство для внутренних и наружных работ. Предназначен как средство пропитки при отделке поверхности перед окраской водоэмульсионными красками, шпатлевкой, наклейкой обоев, для обеспыливания при обустройстве полов.

Область применения: минеральные штукатурки, бетон, кирпич, гипсокартон и др.

Особые свойства:

- пропитка слабых составов;

- легко наносится

- быстро высыхает

- связывает частицы пыли

- образует «дышащее» покрытие

- обладает стойкостью к щелочам

- экономит расход лакокрасочных материалов.

Инструкция по применению:

Основание перед нанесением грунта должно быть прочным. Очистить новые поверхности от пыли, жира и др. загрязнений. Основания, пораженные плесенью или грибком обработать антисептиком. Наносить кистью, валиком, краскопультом (не наносить при прямом солнечном излучении). Рабочий инструмент сразу по окончании работ промыть водой.

Характеристики:

Внешний вид                            молочно-белая жидкость.

Время высыхания                    при +20 С(   не более 2-х  часов

Расход                                       в зависимости от поверхности от 150 г/м2

Температура нанесения           не ниже +5С(.

Разбавлению не подлежит.

Грунт – пропитка

Укрепляющий

Экологически чистое, не содержащее органических растворителей бесцветное грунтующее средство для внутренних и наружных работ. Предназначен для глубокой  пропитки при отделке поверхности перед окраской водоэмульсионными красками, шпатлевкой, наклейкой обоев.

Область применения: минеральные штукатурки, бетон, газобетон (сибит), пенобетон, кирпич, гипсокартон и др.

Особые свойства:

- более глубокая пропитка слабых составов;

- легко наносится

- быстро высыхает

- связывает частицы пыли

- образует «дышащее» покрытие

- обладает стойкостью к щелочам

- экономит расход лакокрасочных материалов.

Инструкция по применению:

Основание перед нанесением грунта должно быть прочным. Очистить новые поверхности от пыли, жира и др. загрязнений. Основания, пораженные плесенью или грибком обработать антисептиком. Наносить кистью, валиком, краскопультом (не наносить при прямом солнечном излучении). Рабочий инструмент сразу по окончании работ промыть водой.

Характеристики:

Внешний вид                                молочно-белая жидкость.

Время высыхания                         при +20 С( –  2  - 4   часа.

Расход                                            в зависимости от поверхности от 150 г/м2

Температура нанесения               не ниже +5С(

Разбавлению не подлежит.

Грунт – пропитка

Герметизирующий

Экологически чистое, не содержащее органических растворителей бесцветное грунтующее средство для внутренних и наружных работ. Применяется для гидроизоляции пористых и чувствительных к влаге поверхностей при отделке поверхности перед окраской водоэмульсионными красками, шпатлевкой, наклейкой обоев, для модифицирования цементных и известковых строительных растворов.

Область применения: минеральные штукатурки, бетон, газобетон (сибит), пенобетон, кирпич, гипсокартон и др.

Особые свойства:

- пропитка слабых составов;

- легко наносится

- быстро высыхает

- связывает частицы пыли

- образует «дышащее» влагостойкое покрытие

- обладает стойкостью к щелочам

- атмосферостоек

- экономит расход лакокрасочных материалов.

Инструкция по применению:

Основание перед нанесением грунта должно быть прочным. Очистить новые поверхности от пыли, жира и др. загрязнений. Основания, пораженные плесенью или грибком обработать антисептиком. Наносить кистью, валиком, краскопультом (не наносить при прямом солнечном излучении). Рабочий инструмент сразу по окончании работ промыть водой.

Характеристики:

Внешний вид                                 молочно-белая жидкость.

Время высыхания                         при +20 С( не более  4-х часов

Расход                                            в зависимости от поверхности от 150 г/м2.

Температура нанесения                не ниже +5С(.

Разбавление – при необходимости водой.

# ТУ 2316 – 003 – 51748467 - 2004